## Slide 1
ERGONOMSKA OCENA INTERFEJSA
Prof. Aleksandar Žunjić
Interfejs predstavlja one delove proizvoda sa kojima čovek stupa u neposrednu interakciju prilikom korišćenja proizvoda.
Interfejs proizvoda ocenjuju korisnici i eksperti. U tu svrhu se koriste brojne ergonomske metode, koje svoje korene imaju u oblasti upotrebljivosti proizvoda.
Interfejs čovek - proizvod treba ocenjivati na svim stadijumima razvoja proizvoda, odnosno dizajniranja. Samo takav pristup može obezbediti da finalan proizvod sadrži interfejs koji je bezbedan, komforan i efikasan za korišćenje.
U nastavku će biti opisane ergonomske metode koje se najčešće koriste za ocenu interfejsa.

## Slide 2
Kognitivni prolaz
• Kognitivni prolaz je metoda za ocenu interfejsa gde ekspert dizajnira scenario koji se sastoji od zadataka. Ovi zadaci koji su vezani za upotrebu proizvoda se formiraju na osnovu prethodno utvrđenih specifikacija proizvoda, ili na osnovu izrađenog prototipa.
• Korisnici fiktivno upotrebljavaju interfejs tako što izvršavaju postavljene zadatke iz scenaria, kao da interfejs stvarno postoji.
• Evaluator (ekspert) razmatra svaki korak koji korisnik napravi kako bi izvršio postavljeni zadatak.
• Posebno se registruju interakcije sa onim delovima interfejsa kada je korisnik imao izražen problem, ili čak uopšte nije uspeo da izvrši zadatak. Takvi detalji ukazuju da delovi interfejsa iziskuju izvesnu korekciju.
• Nakon oblikovanja scenaria i davanja materijala ispitanicima, tokom samog testiranja identifikuju se problemi koje su korisnici imali pri korišćenju interfejsa, kako bi ostvarili specificirani cilj.
• Primena metode kognitivnog prolaza se preporučuje u ranim fazama razvoja proizvoda, iz razloga što se ona može koristiti samo na osnovu poznavanja specifikacija proizvoda.

## Slide 3
Heuristička ocena
• Heuristička ocena je metoda za ocenu interfejsa koja se zasniva na proceni eksperta o tome da li svaki elemenat interfejsa ispunjava ustanovljene principe upotrebljivosti (heuristike).
• Primena heurističke ocene podrazumeva da grupa eksperata procenjuje interfejs na osnovu liste huristika, koja je prihvaćena od svih učesnika ispitivanja.
• Primena metode heurističke ocene podrazumeva da se najpre obezbede odgovarajući eksperti koji bi vršili procenu. U tom smislu, preporučuje se rad 3 - 5 eksperata, jer se pokazalo da taj broj stručnjaka može uspešno identifikovati većinu problema vezanih za korišćenje proizvoda.
• Ekspertima treba obezbediti papirne modele ili samo specifikacije proizvoda. Pored toga, ekspertima treba dostaviti scenario za upotrebu proizvoda, kako bi imali predstavu o predviđenom načinu upotrebe. Ukoliko je za korisnike proizvoda predviđeno uputstvo za upotrebu ili onlajn pomoć, takav materijal takođe treba dati ekspertima na uvid.
• Eksperti samostalno, nezavisno jedan od drugog na osnovu heuristika ocenjuju interfejs. Oni kroz scenario prolaze najmanje dvaput, posmatraju svaki elemenat interfejsa (recimo svaku stavku iz menija, ikonu i sl.) i ocenjuju njihov dizajn, lokaciju, i druge karakteristike na osnovu usvojenih heuristika.

## Slide 4
• Nakon što svaki ekspert završi sa evaluacijom, on obezbeđuje naručiocu povratnu informaciju o interfejsu. To on čini najčešće na dva načina, putem struktuiranog izveštaja i putem verbalnih nalaza.
• Nakon završetka ispitivanja svih eksperata, oni se posle izvesnog vremena sastaju da diskutuju njihove nalaze. Uobičajeno je da se piše sumarni izveštaj, koji sadrži objedinjene probleme koji su evidentirani tokom ispitivanja. Većina izveštaja sadrži i heuristike koje su narušene problematičnim segmentima interfejsa, obezbeđujući ujedno i ideju kako rešiti takav problem.
• Heuristička ocena se može obaviti na bilo kom stadijumu tokom razvoja proizvoda.
Ispitivanje karakteristika
• Ispitivanje karakteristika je metoda koja se bavi isključivo procenom skupa karakteristika koje poseduje neki proizvod.
• Svaka specificirana karakteristika proizvoda se analizira u smislu dostupnosti, razumljivosti i opšte korisnosti.

## Slide 5
• Metoda se primenjuje tako što se napravi spisak karakteristika proizvoda vezano za njihov redosled korišćenja (scenario), u cilju izvršenja različitih zadataka sa kojima će se korisnici susretati pri upotrebi proizvoda. Zatim se analizira dostupnost svake karakteristike u kontekstu izvršenja zadatka. Procenjuje se koliko lako korisnik može pristupiti pojedinim karakteristikama proizvoda, da li su karakteristike adekvatno nazvane i lako prepoznatljive.
• Jedan od načina da se obavi ispitivanje karakteristika je da se postavi zadatak osoblju za pravljenje dokumentacije da dokumentuju svaki korisnički scenario kao proceduru. Karakteristike koje je teško opisati u dokumentaciji su potencijalno teško dostupne za korisnika.
• Ova metoda se najčešće primenjuje na srednjem stadijumu razvoja proizvoda.
Ispitivanje konzistentnosti
• Ispitivanje konzistentnosti je metoda koja obezbeđuje konzistentnost interfejsa većeg broja proizvoda koji vode poreklo od istog razvojnog tima, ili različitih razvojnih timova u okviru iste kompanije.
• Osnovna namena ove metode je da se ustanovi da li zajedničke funkcije u okvru palete proizvoda izgledaju i rade na isti način.

## Slide 6
• Pre samog ispitivanja konzistentnosti, potrebno je formirati tim koji će obaviti procenu. Ovaj tim treba da bude sastavljen od odabranih članova iz svakog razvojnog tima.
• Ispitivanje konzistentnosi započinje analizom interfejsa svih proizvoda za koje je potrebno obezbediti konzistentnost.
• Tokom sastanka članova tima za ispitivanje konzistentosti, vodi se diskusija o pojedinim elementima interfejsa proizvoda, sve dok se ne postigne saglasnost o tome kako bi oni trebalo da izgledaju i funkcionišu na svim proizvodima kompanije. Ova saglasnost treba da bude jednoglasna.
• Ovu metoda se može koristiti u ranim fazama razvoja proizvoda.
Ispitivanje pomoću standarda
• Ispitivanje pomoću standarda ima za cilj da obezbedi saglasnost svojstava interfejsa sa standardima koji se primenjuju u industriji, odnosno koji važe za određenu vrstu proizvoda.
• Ovo ispitivanje obično sprovodi osoba koja poseduje ekspertsko poznavanje relevantnih standarda iz odgovarajuće oblasti.

## Slide 7
• Ispitivanje pomoću standarda se zasniva na analizi svojstava proizvoda, u smislu ispunjenosti uslova koje propisuje standard.
• Ovu metodu treba primenjivati u središnjim fazama razvoja proizvoda.
Ispitivanje pomoću preporuka i kontrolnih lista
• Ergonomske preporuke sadrže informacije o dizajniranju interakcije između čoveka i posmatranog objekta (proizvoda, mašine) u konciznoj formi, najčešće bez opširnih objašnjenja.
• Ergonomske kontrolne liste sadrže pitanja, kojima se proverava da li određeni elemenat interfejsa ispunjava ergonomske kriterijume.
• Od posebnog značaja je da se izvrši izbor onih preporuka i kontrolnih lista koje su primenljive na interfejs koji se dizajnira.
• Ispitivanje se zasniva na proveri ispunjenosti liste ergonomskih kriterijuma sadržanih u preporukama i kontrolnim listama u odnosu na elemente dizajnerskog rešenja proizvoda.
• Preporuke i kontrolne liste se obično primenjuju paralelno sa heurističkom ocenom i ispitivanjem konzistentnosti, mada se mogu primeniti na svim stadijumima razvoja proizvoda.

## Slide 8
Protokol glasnog razmišljanja
• Protokol glasnog razmišljanja se zasniva na tome da se tokom testiranja u kojem ispitanici izvršavaju određeni zadatak kao deo scenarija od njih traži da naglas izražavaju svoje misli, osećanja i iznose mišljenja vezano za interakciju sa proizvodom.
• Primena ovog protokola omogućava ispitivaču da razume pristup korisnika u odnosu na interfejs, odnosno da shvati kako korisnik razmišlja kada koristi interfejs. Jedna od glavnih koristi protokola glasnog razmišljanja je bolje razumevanje korisnikovog mentalnog modela interakcije sa proizvodom.
• Reviziju interfejsa treba razmotriti ukoliko korisnik pokušava da izvrši zadatak na drugačiji način od predviđenog, ili iznosi stav da je način korišćenja interfejsa drugašiji od onog koji je predpostavio.
• Ova metoda se može koristiti na bilo kom stadijumu razvoja proizvoda. Ona je i praktična, pri čemu ne iziskuje velika materijalna ulaganja.

## Slide 9
Metod partnerskog otkrića
• Ova metoda se primenjuje za ocenu interfejsa onih proizvoda koje istovremeno koriste dve ili više osoba.
• Testiranje metodom partnerskog otkrića se sprovodi tako što dva participanta pokušavaju da udruženo obave postavljeni zadatak u okviru scenarija. Njima se daje instrukcija da razmišljaju naglas u vezi sa korišćenjem interfejsa, pri čemu se prati njihovo izvršenje zadatka i beleže problemi tokom interakcije.
• Metod partnerskog otkrića se može primenjivati u bilo kojoj fazi razvoja proizvoda.

## Slide 10
Metod verbalnog upitnika
• Metoda verbalnog upitnika se primenjuje tako što se korisnicima naglas postavljaju pitanja vezana za korišćenje interfejsa.
• Ispitanicima se dostavlja proizvod ili prototip, kao i zadaci koje treba sa proizvodom da obave (scenario). Tokom izvršenja zadatka, postavljaju im se direktna pitanja o interfejsu. Njihovi odgovori bilo da su vezani za proizvod koji se testira, bilo da su vezani za njihovo iskustvo u korišćrnju sličnog proizvoda daju uvid u njihov mentalni model proizvoda.
• Nemogućnost ispitanika da daju odgovor na postavljeno pitanje može pomoći u tome da se otkriju oni delovi interfejsa koji korisniku nisu očigledni, odnosno koji nisu dovoljno prilagođeni određenoj populaciji korisnika.
• Metoda verbalnog upitnika se može koristiti tokom bilo koje faze razvoja proizvoda.
Metoda izrade prototipa
• Izrada prototipa finalnog proizvoda omogućava testiranje atributa interfejsa finalnog proizvoda pomoću modela.

## Slide 11
• Prototip treba da izgleda i funkcioniše što je moguće realnije kako bi testiranje bilo kvalitetnije, mada se solidni rezultati mogu postići i sa kartonskim modelima male verodostojnosti.
• Brza izrada prototipa predstavlja metodologiju koja se primenjuje u dizajniranju a zasniva se na brzoj izradi modela i njegovom testiranju, pri čemu se ceo model odbacuje sa kreiranjem novog dizajnerskog rešenja za koje se izrađuje potpuno novi prototip.
• Višestruko upotrebljivi prototipi se razlikuju od metode brze izrade prototipa po tome što određeni delovi prototipa ostaju važeći i za novi prototip, koji se bazira na unapređenom dizajnerskom rešenju.
• Izrada prototipa se može primenjivati na bilo kojoj fazi razvoja proizvoda. Kako se razvojni proces bliži završetku, tako i sam prototip postaje kompletniji i poseduje više funkcija koje se mogu testirati.
Eksperimentalno istraživanje
• Eksperimentalno istraživanje se često primenjuje u cilju obezbeđenja neke specifične informacije vezane za dizajn. Može se primenjivati u bilo kojoj fazi razvoja proizvoda.

## Slide 12
• Prilikom sprovođenja eksperimentalnog istraživanja u cilju pribavljanja potrebnih podataka, često se primenjuje kombinacija dva ili više metoda, kao recimo kombinacija protokola glasnog razmišljanja i merenja performansi izvršenja zadatka.
• Suština procesa eksperimentalnog istraživanja u cilju ocene dizajniranog interfejsa relativno je jednostavna. Potrebno je odabrati ispitanike i registrovati na koji način oni ostvaruju interakciju sa proizvodom. Prikupljeni podaci se najšešće odnose na to koliko vremena je potrebno da se izvede postavljeni zadatak, kao i na to koliko grešaka ispitanici naprave prilikom izvršenja zadatka.
• Dizajniranju eksperimenta treba posvetiti posebnu pažnju. Neophodni koraci za realizaciju eksperimentalnog istraživanja uobičajeno obuhvatju: definisanje svrhe eksperimenta, razlaganje svrhe eksperimenta na konkretne ciljeve vezane za testiranje, identifikovanje korisnika koji će biti testirani i određivanje njihovog broja (najmanje 4), eliminisanje i kontrola varijabli koje nisu od značaja za testiranje, oblikovanje zadataka koje ispitanici treba da obave tokom testiranja, pribavljanje specificiranje merne aparature, regrutovanje personala koji će biti zadužen za prikupljanje podataka, pripremanje ispitanika za testiranje i određivanje načina prikupljanja podataka.