## Slide 1: Industrijsko inženjerstvo – projektovanje i praksa
Prof. Dr Ivan Mihajlović
imihajlovic@mas.bg.ac.rs
kabinet:

## Slide 2: Sadržaj predmeta
O industrijskom inženjerstvu.
Industrijski sistem u privrednom okruženju (uloga fabrike ili industrijskog sistema u privredi, funkcije koje mora da ispuni sistem i njegov benefit za privredu).
Elementi industrijskog sistema (proizvodnja, organizacija, logistika).
Osnovni podsistemi industrijskog sistema (proizvodnja sa definisanim kapacitetom, transport sa definisanom tehnologijom, skadišni podsistem, održavanje, organizacija, informacione tehnologije, menadžment, ergonomija, ekonomsko - komercijalni sektor).
Mesto i uloga svih industrijskih podsistema sa posebnim osvrtom na primere iz industrijske prakse (fabrika, distributivni centri, transportni sistemi, informacioni sistemi).
Primena i efekti primene industrijskih sistema u privredi sa konkretnim primerima iz prakse.

## Slide 3: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
Izbor tipa layout-a: U prvoj etapi optimizacije tokova materijala, razmatran je opšti tok materijala u toku procesa proizvodnje u nekom industrijskom sistemu.
U drugoj etapi optimizacije tokova materijala, utvrđuje se tok materijala između pojedinih radnih mesta na kojima se obavljaju proizvodne radne operacije. Upravo ova druga etapa zahteva znatno detaljnu matematičku analizu koja će biti razmatrana.
Ukoliko se pođe od toga da je tehnološki proces po kojem se izrađuje ili sklapa finalni proizvod poznat, tada oblik i dužinu putanje predmeta rada diktira raspored radnih mesta na kojima se izvode pojedine operacije. Sa logističkog aspekta poželjno je da pređeni put bude pravolinijski i što je moguće kraći.
Problem se dakle svodi na utvrđivanje optimalnog rasporeda radnih mesta pri čemu se za funkciju cilja bira minimalni pređeni put materijala za obradu.

## Slide 4: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
Tipovi Layouta – koji proističu na osnovu tipova proizvodnih procesa su:
  Layout fiksnih položaja
  Funkcionalni/Procesni
  Ćelijski
  Produktni (prema proizvodu)

## Slide 5: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
Inače jedna od osnovnih podela, prema kojoj mogu da budu raspoređena radna mesta u okviru proizvodne radionice ili pogona, jeste na jedan od sledećih načina:
  grupni raspored radnih mesta,
  linijski raspored radnih mesta i
  kombinovani raspored radnih mesta.
  - U layoutu fiksnih položaja i funkcionalnom layoutu, najčešće se primenjuje grupni raspored mašina.
  - U layoutu produktnog tipa – linijski raspored
  - Kod ćelijskog layouta se koristi kombinovani raspored mašina

## Slide 6: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
Optimizacija grupnog rasporeda radnih mesta:

## Slide 7: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
U ovom slučaju grupisane mašine su raspoređene isključivo prema pripadnosti određenoj klasi i nisu usklađene sa redosledom proizvodnih operacija za pojedine predmete rada pa se veoma često javljaju povratne putanje.
Takođe, može doći do pojava ukrštanja i presecanja putanja kretanja predmeta rada, što izaziva lošiju efikasnost i može dovesti do povređivanja operatera. To bi posebno došlo do izražaja ukoliko bi se ovakav raspored primenio kod veće proizvodne serije.
Cilj je da se izvrši optimizacija rasporeda radnih mesta (mašina), koja bi dovela do minimalnih troškova kretanja materijala.
U te svrhe se najčešće koristi takozvana metoda karika. Pod karikom se podrazumeva veza između dve uzastopne radne operacije (Oi) koje se izvode na dva radna mesta (Rmi):

## Slide 8: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
Metodu karika je najlakše opisati na konkretnom Primeru: Proizvod P se dobija sklapanjem od 4 različite komponente: K1, K2, K3 i K4. Pri izradi komponenata redosled izvođenja radnih operacija (po radnim mestima) je:
  K1: RM1RM2RM3RM4RM5RM6
  K2: RM1RM5RM6
  K3:RM2RM6RM4
  K4:RM1RM5RM4RM6
Potrebno je:
a) Simbolički prikazati karike za svaku komponentu i utvrditi njihov ukupni broj za svaku komponentu.
b) Utvrditi broj karika za svako pojedinačno radno mesto.
c) Na osnovu izračunatog broja karika, odrediti redosled raspoređivanja radnih mesta kome bi odgovarao minimalni put pri obradi komponenata.
d) Šematski prikazati grupni raspored radnih mesta kome odgovara minimalni put pri obradi komponenata.

## Slide 9: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
a) Simbolički prikaz karike za svaku komponentu je:
  K1: RM1RM2; RM2RM3; RM3RM4; RM4RM5; RM5RM6, što daje ukupno 5 karika.
  K2: RM1RM5; RM5 RM6 ( 2 karike)
  K3: RM2RM6; RM6RM4 ( 2 karike)
  K4: RM1RM5; RM5RM4; RM4RM6 ( 3 karike)

## Slide 10: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
b) Broj karika za svako radno mesto se utvrđuje korišćenjem obrasca: kk = i + j; gde su: kk-broj karika za k-to radno mesto (RMk); i- broj karika u kojima je RMk na prvoj poziciji u kariki; j- broj karika u kojima je RMk na drugoj poziciji u kariki
Na taj način je za radna mesta razmatranog primera:
  RM1: k1 = i + j = 3 + 0 = 3
  RM2: k2 = i + j = 2 + 1 = 3
  RM3: k3 = 1 + 1 = 2
  RM4: k4 = 2 + 3 = 5
  RM5: k5 = 3 + 3 = 6
  RM6: k6 = 1 + 4 = 5

## Slide 11: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
c) Redosled raspoređivanja radnih mesta, prema broju karika, bi na taj način bio: RM5  6 karika, RM4, RM6  5 karika, RM1, RM2  3 karike, RM3  2 karike.
Odnosno: RM5  (RM4, RM6)  (RM1, RM2)  RM3

## Slide 12: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
d) Šematski prikaz rasporeda radnih mesta koji odgovara optimalnom rešenju moguć je u više varijanti. Treba težiti da se broj ukrštanja putanja, po kojima se kreću komponente proizvoda, svede na najmanju meru, jer se same komponente kreću ili posredstvom sredstava unutrašnjeg transporta ili tako što ih nose operateri.
Ukoliko ima velikog broja ukrštanja transportnih tokova, može doći do povređivanja operatera ili havarija sredstava unutrašnjeg transporta.
Brojevi na spojnim linijama između dva radna mesta označavaju broj karika između njih,
Radna mesta sa najvećim brojem karika, se logično raspoređuju u centralnom delu pogona:

## Slide 13: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT

## Slide 14: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
Primer za vežbu: Proizvod P se dobija sklapanjem 5 različite komponente (K1-K5). Redosled izvođenja radnih operacija, za izradu svake od komponenti je:
  K1: RM1  RM3  RM4  RM6
  K2: RM2  RM4  RM5  RM1  RM6
  K3: RM4  RM5  RM6
  K4: RM1  RM2  RM5  RM6
  K5: RM2  RM4  RM6
Potrebno je:
a) Simbolički prikazati karike za svaku komponentu i utvrditi njihov ukupni broj za svaku komponentu.
b) Utvrditi broj karika za svako pojedinačno radno mesto.
c) Na osnovu izračunatog broja karika, odrediti redosled raspoređivanja radnih mesta kome bi odgovarao minimalni put pri obradi komponenata.
d) Šematski prikazati grupni raspored radnih mesta kome odgovara minimalni put pri obradi komponenata.

## Slide 15: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
Primer: Menadžer nekog preduzeća treba da rasporediti 6 radnih mašina (M1, M2, M3, M4, M5, M6) na kojima se izrađuju 3 različite vrste proizvoda (A, B, C). Prema tehnološkom postupku poznat je redosled izvođenja operacija i to:
  A: M2M1M3M4M6
  B: M1M3M2M5
  C: M3M4M5M6
Za utvrđivanje redosleda koristiti kombinaciju metode karika i metode trouglova uz pretpostavku da se proizvode iste količine svih proizvoda.

## Slide 16: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
Rešenje: Koristeći dati redosled mašina na kojima se obavljaju proizvodne operacije za pojedine vrste proizvoda, moguće je sačiniti sledeću „od-do“ matricu, u kojoj je predstavljen broj veza – karika, koje postoje između pojedinih radnih mesta:
Do Od | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 17: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
Na osnovu prethodne matrice izračunava se broj veza između mašina, kako po horizontali, tako i po vertikali. Na primer za M1 je:
  Km1(h) = = k11 + k12 + k13 + k14 + k15 + k16 = 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 = 2;
  Km1(v) = = k11 + k21 + k31 + k41 + k51 + k61 = 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1.

## Slide 18: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
Rezultat konačnog obračuna daje sledeću tabelu:

## Slide 19: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
Tabela omogućava da se dođe do ukupnog broja veza za svaku mašinu. Tako će za mašinu M1 biti:

## Slide 20: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
Rang važnosti se koristi za ucrtavanje rasporeda mašina u trouglastoj mreži.
Najviši rang ima mašina M3, te se od nje započineje ucrtavanje s tim što se na susedno čvorište postavlja mašina M4 (kao sledeća po rangu važnosti) a zatim redom M1, M2 , M5 i na kraju M6, slika:

## Slide 21: OSNOVNI PODSISTEMI INDUSTRIJSKOG SISTEMA – LAYOUT
Primer za vežbu: Potrebno je rasporediti 5 radnih mašina (M1-M5), na kojima se izrađuje četiti različita proizvoda (P1, P2, P3 i P4). Prema tehnološkom postupku, poznat je redosled izvođenja operacija, i to:
P1: M1  M3  M5  M2
P2: M2  M1  M4  M5  M1
P3: M2  M3  M5  M4
P4: M1  M2  M4  M5
Kod raspoređivanja radnih mesta, koristiti kombinaciju metode karika i metode trouglova.